## Slide 1
Mantunsci 电博士 个人版 APP V5.6
操作指南

## Slide 2
TA是基于
Mantunsci 智能用电监管与智慧电能运营平台
的终端管理软件

## Slide 3
这是一个很能干的APP

## Slide 4
你可以通过TA掌控一切！
当然是电，还有…

## Slide 5
先了解一下，TA可以控制谁？

## Slide 6
我们可以通过多种方式得到TA …

## Slide 7
可以访问中国曼顿科技官网获取支持 www.mantunsci.com

## Slide 8
可以通过Android及iOS系统应用市场，搜索“电博士”并安装
电博士

## Slide 9
亦可通过扫描本操作指南中提供的二维码进行安装

## Slide 10
“电博士”启动前，
手机WIFI设置和连接通讯模块的无线热点
请先将通讯模块通电后启动，并释放热点
（无线热点SSID为设备ID，详见通讯模块附带的二维码标签）

## Slide 11
安装完成后，请在手机上轻轻的点一下TA

## Slide 12
使用您的 或 登陆

## Slide 13
登陆成功啦！

## Slide 14
※ 显示当前设备名称
※ 进入系统菜单
※ 添加电箱设备管理
※ 智能空开控制
※ 设备安装地实时天气
※ 定时控制管理
※ 智能空开集控控制和场景控制
※ 漏保功能自检
※ 用电安全信息
※ 电量数据统计
※ 视频监控查看
※ 智慧面板设备管理
※ 线路电器运行状态管理

## Slide 15
首先，需要添加一台新的电箱设备
点击 进入管理页面
点击 扫描模块侧面条形码或二维码

## Slide 16
录入电箱初始密码：admin
录入电箱名称；
选择电箱设备实际安装地区；
录入完成后，点击
(如果设备未提供二维码图案，也可以直接手动输入；
设备通过有线网络连接时，同一局域网下可“搜索”
在线设备后添加)
成功扫描设备二维码后，

## Slide 17
可将默认初始密码做个性修改
电箱管理更安全
录入完成后，点击
修改电箱密码

## Slide 18
可修改电箱时区和时间
对时

## Slide 19
选择系统扫描可用无线WIFI信号
录入WIFI信号密码
修改电箱网络
温馨提示：使用有线网络连接时无须设置本项
录入完成后，点击
修改网络完成后，T30通讯模块会自动切换至
新网络，此时手机WIFI也要连接至同一网络下

## Slide 20
新电箱设备添加完成后
点击 返回主菜单

## Slide 21
点击 可修改线路名及限定功率
点击 可设置各线路的：
客户端远程控制功能开启或关闭
客户端中线路控制功能的启用或关闭
点击 可实现各线路通断控制

## Slide 22
开关设置
每个线路设置：
1、线路名称；
2、最大功率；
3、最大电流；
4、接线设置；
最大功率和最大电流设置值，均在额定范围内；
接线设置，需要依据接线的方法来设置。

## Slide 23
客户端远程控制功能开启或关闭
客户端中线路控制功能的启用或关闭
线路设置

## Slide 24
地址自动设置
所有开关上的橙色按键灯会进入快闪状态，此时长按电源后第一个开关（不是所有开关）的橙色按键5秒后放手，可见所有开关橙色灯逐个熄灭，即设置完成，最后，通过ON/OFF开关重启通讯模组。
每组新安装好的设备，可通过此功能完成开关地址的自动设置。
只有在开关拥有有效设备地址的情况下，才能正常的连接与控制。

## Slide 25
定时控制管理
选定需要的线路后，
可按需求设置“单次定时” 或“循环定时”
设置后，智能空开会按时自动控制
备注：
1、新版UDP通讯模组，定时控制设置中，共可设置16组定时（一组定时：定义一个时间点控制多个开关模组的一个开关状态），每组可包含最多24个开关模组的有效控制。
2、TCP/IP通讯模组，可设置24个定时控制（一个定时控制包含一个开关模组的一个开关状态）

## Slide 26
可查看各线路：年度数据、月度数据
也可进行曲线图查看。
电量数据

## Slide 27
可自由选定线路后，一键全开启，
或一键全关闭。
（如线路状态与控制后的状态相同，
则在一键控制时，该路状态不改变）
一键开关

## Slide 28
可自由选定并添加线路，同时
选择“分闸”或“合闸”后保存，
可按照预设状态一键控制
（如线路状态与控制后的状态相同，
则在一键控制时，该路状态不改变）
一键开关---场景控制

## Slide 29
可自由选定并添加线路，同时
选择触发控制的条件，以及满足
出发条件时所要执行的回路控制
效果，最后选定自定义控制的
生效时间后保存。
可按照预设状态自动触发控制。
（如线路状态与控制后的状态相同，
则在一键控制时，该路状态不改变）
一键开关---智能编排

## Slide 30
可设置定时自动漏电自检；
可主动启动漏电自检，自检完成后
系统会自动弹出自检提示。
漏电检测管理
温馨提示：
漏电自检非常重要，请每月至少检测一次
漏电检测会有短暂的停电，执行前请确保
各电器处于非工作状态。
漏电检测管理

## Slide 31
可查看以往各类用电报警信息记录
安全用电信息记录

## Slide 32
可自动关联并启动第三方视频监控APP
目前暂支持以下主流品牌：
海康威视摄像机
360智能摄像机
小蚁智能摄像机
智能云摄像机
大华摄像机
视频监控查看（扩展功能）

## Slide 33
智慧面板（现仅支持L10产品）
显示液晶面板的当前状态
控制面板的升降

## Slide 34
可设置线路中电器的功率，
从而系统自动识别线路电器的运行状态
电器运行管理

## Slide 35
主界面：返回主界面；
电箱安装指导：提供智能电箱安装接线示意图；
APP使用说明：本软件基本操作示意；
手势密码：本软件开启手势密码设置；
帮助：常见问题的检查与排除；
版本号：本软件当前版本信息。
系统菜单

## Slide 36
点击登陆用户A后，进入个人资料详情页；
点击“二维码名片”可生成一个二维码图片；
新用户B打开电博士APP后，在添加电箱页面中，
点击右上角 扫描工具；
扫描A用户的二维码后，可自动复制A用户的
所有已添加设备信息。
用户之间的电箱设备复制

## Slide 37
www.mantunsci.com